## Slide 1: Tlačiarne
Maroš Tomašov I.C

## Slide 2: Druhy tlačiarní
Laserové tlačiarne
Atramentové tlačiarne
Termo Tlačiarne – Tlačia na termo senzitívny papier
Ihličkové
3D Tlačiareň

## Slide 3: Laserové Tlačiarne
Ako Fungujú?
Ako z názvu môže vyplinúť fungujú pomocou lasera, ale ako?
V tlačiarni laser zasvieti na miesta, kde sa má nachádzať tlač, v tom mieste ostanú záporné nabité častice, ktoré ďalej putujú tlačou. Keď sa papier dostane do miesta s attramentom (Tento atrament je v podobe malého prachu) tak čiastočky atramentu sa začnú priťahovať do miest, ktoré sú záporne nabité laserom. Dôvod je ten, že aj samotný atrament má kladný náboj. Tým pádom sa priťahujú

## Slide 4: Laserové tlačiarne
Ich výhody:
  Rýchla tlač, vhodná do kanclu
  Dlhá výdrž
Nevýhody:
  Pri poškodení sa musí väčšinou kúpiť nová tlačiareň
  Drahšia vstupná cena

## Slide 5: Atramentové tlačiarne
Ako Fungujú?
Počas tlače sa na papier uvoľnia malé čiastočky atramentu, ktorý ostane na papier.
Kvapôčky atramentu maju približnú veľkosť 30-50 Mikrónov, pre porovnanie ľudský vlas ma približne 70 Mikrónov

## Slide 6: Atramentové tlačiarne
Ich výhody:
  Nízka vstupná cena
  Menšia veľkosť s čím súvisí aj dobrá prenosnosť
Nevýhody:
  Od laserových pomaly tlačia
  Drahé atramentové Cartridge

## Slide 7: Termálne tlačiarne
Ako Fungujú?
Priame Tepelné tlačenie – Tlačiaca hlava aplikuje tlak a teplo na na tepelný papier, ktorý sa touto reakciou ztmavý, čím vzniká text alebo obrázok
Termotransferová tlač – Miesto tlačenia priamo na papier, tak hlava pritlačí na voskovú stuhu, kde sa vosk roztopí a ostane na papieri

## Slide 8: Termálne tlačiarne
Ich výhody:
  Rýchla tlač a konzistentná tlač
  Málo pohyblivých častí
Nevýhody:
  Tlač na papieri má krátku životnosť
  Obmedzená farebná tlač

## Slide 9: Ihličkové tlačiarne
Ako Fungujú?
Ihličková tlačiareň tlačí pomocou súboru pohyblivých tenkých drôtov (nazývaných tradične ihličky), ktoré sú vysúvané elektromagnetom, a otlačením cez farbiacu pásku vytvárajú body na papieri

## Slide 10: Ihličkové tlačiarne
Ich výhody:
  Nízka cena
  Dlhá výdrž
Nevýhody:
  Nízka kvalita tlače
  Hlučné a náklon k zasekávaniu

## Slide 11: 3D tlačiarne
Ako Fungujú?
Tlačiareň vytláča natavený plast, ktorý sa na seba vrství. To, čo sa vytlačí, následne nevychladne, čím dôjde k stvrdnutiu vytlačeného materiálu. Postupným nanášaním vrstiev vzniká 3D model. Väčšina takto vzniknutých modelov je z pevného a odolného plastu.

## Slide 12: Tlačiarne

## Slide 13: Toto je všetko k prezentáci Ďakujem za pozornosť